## Slide 1: Команды ассемблера
Команды сравнения и передачи управления

## Slide 2: 1. Сравнение CMP
Команда сравнения CMP сравнивает два числа, вычитая
второе из первого, также как и команда SUB. Отличие
команд CMP и SUB состоит в том, что инструкция CMP не
сохраняет результат, а лишь устанавливает в соответствии с
результатом флаги состояния. Основное назначение команды
CMP – это организация ветвлений (условных переходов) в
ассемблерных программах
OF, SF, ZF, AF, PF, CF.
Пример:
  MOV AL, 5
  MOV BL, 5
  CMP AL, BL ; AL = 5, ZF = 1 (то есть равны)
Основное назначение команды CMP – это организация
ветвлений (условных переходов) в ассемблерных программах

## Slide 3: 2. Безусловный переход JMP
Безусловный переход – это переход, который передает управление без сохранения информации возврата всякий раз, когда выполняется.
Команда JMP может осуществлять переход вплоть до 32768 байт.
Если заранее известно, что переход вперед делается на место, лежащее в диапазоне 128 байт от текущего места, можно использовать команду JMP SHORT LABEL.
Атрибут SHORT заставляет Ассемблер сформировать короткую форму команды перехода, даже если он еще не встретил метку LABEL.

## Slide 4: 3. Условный переход
Условный переход проверяет текущее состояние флагов и регистров, чтобы определить, передать управление или нет.
Команды переходов по условию делятся на две группы:
  проверяющие результаты предыдущей арифметической или логической операции Jxx;
  управляющие итерациями фрагмента программы (организация циклов) LOOPxx.

## Slide 5
Все условные переходы имеют однобайтовое смещение, то есть метка, на которую происходит переход должна находится в том же кодовом сегменте и на расстоянии, не превышающем –128 +127 байт от первого байта следующей команды.
Если условный переход осуществляется на место, находящееся дальше 128 байт, то вместо недопустимой команды
JZ ZERO
необходимо использовать специальные конструкции типа:
JNZ CONTINUE
JMP ZERO
CONTINUE:

## Slide 6: Команды Jxx
Проверяют текущее состояние регистра флагов (не изменяя его) и в случае соблюдения условия осуществляют переход на смещение, указанное в качестве операнда.
Команды условного перехода можно разделить на три подгруппы:

## Slide 7
Непосредственно проверяющие один из флагов на равенство 0 или 1.
  Операнды равны/не равны - JE/JNE.
  Флаг нуля установлен/снят - JZ/JNZ.
  Четное/нечетное - JP/JPE. Проверяется только 8 младших бит результата.
  Переполнение – JO/JNO
  Отрицательный/положительный – JS/JNS

## Slide 8
Арифметические сравнения со знаком.
Существуют 4 условия, которые могут быть проверены:
  меньше (JL);
  меньше или равно (JLE);
  больше (JG);
  больше или равно (JGE)
  Эти команды проверяют одновременно три флага: знака, переполнения и нуля.

## Slide 9
Арифметические без знака.
Здесь также существует 4 возможных соотношения между операндами:
  меньше (JA),
  меньше или равно (JAE),
  больше (JB),
  больше или равно (JBE).
  Учитываются только два флага. Флаг переноса показывает какое из двух чисел больше. Флаг нуля определяет равенство.

## Slide 10: Условный переход JCXZ
JCXZ отличается от других команд условного перехода тем, что она проверяет содержимое регистра CX, а не флагов.
Эту команду обычно применяют в начале условного цикла, чтобы предотвратить вхождение в цикл, если CX=0.

## Slide 11: Циклы LOOPxx
Следующая группа команд условного перехода LOOPxx служит для организации циклов в программах. Все команды цикла используют регистр CX в качестве счетчика цикла. Простейшая из них – команда LOOP.
LOOP
Уменьшает содержимое CX на 1
Осуществляет переход:
  CX ≠ 0, переход на указанную метку
  CX = 0, выполняется команда, следующая за LOOP

## Slide 12: Команда LOOPNE
Команда LOOPNE (цикл пока не равно) осуществляет выход из цикла, если установлен флаг нуля или если регистр CX достиг нуля.
Если (CX <> 0) и (ZF = 0)
  выполнить переход (начало цикла)
Иначе
  не выполнять переход (выйти из цикла)
Команда LOOPE (цикл пока равно) выполняет обратную описанной выше проверку флага нуля: в этом случае цикл завершается, если регистр CX достиг нуля или если не установлен флаг нуля.
Если (CX <> 0) и (ZF = 1)
  переход на метку (начало цикла)
Иначе
  выход из цикла

## Slide 13: Команда LOOPZ
Если (CX <> 0) и (ZF = 1),
  продолжать цикл (переход на указанную метку)
иначе
  выход из цикла
  Команда LOOPNZ
Если (CX <> 0) и (ZF = 0) то
  переход на метку (начало цикла)
иначе
  выход из цикла

## Slide 14
Пример: продолжать цикл 5 раз или пока не встретится число «7»
.data
v1 db 9, 8, 7, 6, 5
.code
MOV SI, 0
MOV CX, 5
label1:
MOV AL, v1[SI]
INC SI ; следующий байт (SI=SI+1).
CMP AL, 7
LOOPNZ label1

## Slide 15
Пример: продолжать цикл, пока результат помещается в AL или 5 раз.
MOV AX, 0
MOV CX, 5
label1:
ADD AX, 100
CMP AH, 0
LOOPZ label1